| LP | Wyszczególnienie | Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x2 | Podać oferowane rozwiązania / parametry techniczne |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |
| 1.1 | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018 o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, technicznie dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów powyżej 4250 kg. Podać producenta i typ nadwozia. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd – kopie potwierdzoną za zgodność należy dostarczyć w dniu przekazania pojazdu, - kopie dokumentu: "świadectwo homologacji” potwierdzający parametry oferowanego podwozia pojazdu. |  |
| 1.3 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - maksymalna długość całkowita po zabudowie 6700 mm, - maksymalna wysokość całkowita pojazdu 2600 mm, - szerokość maksymalna 2600 mm z lusterkami bocznymi, - rozstaw osi minimum 3600 mm. |  |
| 1.4 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z podświetlanym napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, zmiana modulacji zintegrowana z klaksonem, głośnik min. 200W, generator z trybem NOC, dodatkowe kanały sterowania oświetleniem. |  |
| 1.5 | Dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu umieszczone w atrapie. Oświetlenie boczne samochodu, po dwie lampy led niebieskie. |  |
| 1.6 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, min EURO 6, pojemność skokowa minimum 2250 cm3. |  |
| 1.7 | Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła, z głębokim typem bieżnika opon letnich, wyposażony system trakcji jezdnej ESP z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi. |  |
| 1.8 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, TC. Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach, dodatkowa lampa hamowania LED. |  |
| 1.9 | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, - układ foteli w kabinie 1+1+4, siedzenia foteli łatowzmywalne, - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona, wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną, - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, - dodatkowe 2 gniazdka zapaliczki w kabinie kierowcy, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie, - światła przeciwmgielne, - punktowe - homologowane światła jazdy dziennej LED, szerokokątny halogen łukowy 8800 lm zamontowany nad szybą kabiny kierowcy, - radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy, - poduszka powietrzna dla kierowcy, - wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, - szyby w tylnych drzwiach przesuwne lub opuszczane elektrycznie - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną lub automatyczną, - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku lub z pilota, - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek, - w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, - pozioma poręcz stabilizująca w drugim rzędzie pasażerskim, - kabina wyposażona w niezależny układ ogrzewania typu gorące powietrze - komputer pokładowy |  |
| 1.10 | W kabinie zainstalowany radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, kolorowy wyświetlacz alfanumeryczny min. 4 wiersze. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. Radiostacja połączona z dodatkowym głośnikiem w przedziale sprzętowym. |  |
| 1.11 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 1.12 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. Wzdłuż boków pojazdu pas wyróżniający wykonany z foli odblaskowej barwy białej z napisem STRAŻ, Nazwa Jednostki, na pokrywie silnika refleksyjne oznakowanie konturowe z napisem STRAŻ |  |
| 1.13 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów |  |
| 1.14 | Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione |  |
| 1.15 | W kabinie przygotowane miejsce – półka z zamontowanymi poniższymi urządzeniami dostarczonymi przez wykonawcę: 6 szt. radiotelefonów przenośnych spełniających wymagania z pkt. 1.10 – do każdego radiotelefonu zamontowana ładowarka samochodowa. 6 szt. latarek akumulatorowych LED z źródłem światła C4 LED o sile światła min. 110 lm/22,00 cd. Do latarek zamontowane ładowarki samochodowe 12V, - montaż tabletu z aplikacją do działań ratowniczych (opcjonalnie) - kamera cofania z czujnikiem cofania |  |
| 1.16 | W pojeździe zamontowany hak holowniczy kulowo oczkowy fabrycznie dedykowany do pojazdu z gniazdem zasilającym instalacje przyczepki. |  |
| 2. Zabudowa pożarnicza |  |
| 2.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej - długość nie mniejsza niż 2800 mm. |  |
| 2.2 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka z obniżeniem wszystkich stopni do wejścia za pomocą uchwytów wahadłowych, umożliwiająca wejście na dach. |  |
| 2.3 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1150 mm, tylnej minimum 750 mm. Uchwyt otwierania skrytek typu rurkowego, zamykane na kluczyk. |  |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
| 2.5 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED. |  |
| 2.6 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. |  |
| 2.7 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.8 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.9 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 2.10 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.11 | Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o następujących minimalnych parametrach; - wydajność pompy 50/40 - ciśnienie 40 bar Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50mb na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. |  |
| 2.12 | Zbiornik wody o pojemności 200l (tolerancja ±50l) wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd. |  |
| 2.13 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. System transportowy o zwiększonej wytrzymałości (wytrzymujący obciążenie dwóch strażaków oraz przewożony sprzęt). Wyposażony w oświetlenie LED. Barierka ochronna aluminiowa pola dachu wykonane z wzmocnionych profili aluminiowych (dopuszcza się zamienienie wykonane ze stali nierdzewnej). |  |
| 2.14 | Na platformie dachowej zamocowanie dla drabiny aluminiowej nasadkowej 4 elementowej (dostarczonej przez zamawiającego) |  |
| 2.15 | Trzy półki z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg. Półki z płynną regulacją wysokości. |  |
| 2.16 | Przegrody na 4 węże tłoczne W-75, 4 węże tłoczne W- 52. |  |
| 2.17 | Przygotowanie uchwytów i montaż sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki: piła łańcuchowa, pilarka tarczowa, motopompa pływająca, armatura, kanistry, deska ortopedyczna (powinna być podwieszana), szyny Kramera, torba PSP R1. |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora. Wyposażone w automatyczne gniazdo wypinające wtyczkę zasilania. |  |
| 2.19 | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |
| 2.20 | Teleskopowy maszt pneumatyczny o mocy najaśnic min. 20000 lm, wykonane w technologii LED. Podnoszenie, opuszczanie i obracanie najaśnic sterowane z poziomu podłoża za pomocą pilota bezprzewodowego. Maszt z funkcją automatycznego pozycjonowania i składania głowicy do funkcji parkingowej wyposażony w sygnalizator świetlno- dźwiękowy zainstalowany w kabinie, informujący o stanie rozłożenia masztu. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu elektrycznego 230V lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 3 m. Świadectwo pojazdu musi uwzględniać maszt jako urządzenie zamontowane na stałe. |  |
| 2.21 | Oświetlenie gabarytowe zabudowy LED. |  |
| 2.22 | Cztery skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi. |  |
| 2.23 | Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla piły do betonu i stali itp. Według zamawiającego. |  |
| 2.24 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania wykorzystujący paliwo z układu paliwowego pojazdu. Układ ogrzewania typu „gorące powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy układu wodno–pianowego. |  |
| 2.25 | Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia narzędziowa wykonana całkowicie z aluminium. Wymiary skrzyni 2000x500x500 mm. Skrzynia zamykana pokrywą. Wnętrze skrzyni oświetlane listwą LED włączaną automatycznie po otwarciu skrzyni. Informacja o otwarciu skrzyni sygnalizowana kontrolką na desce rozdzielczej pojazdu. |  |
| 2.26 | Wciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 5440 kg (potwierdzona sprawozdaniem z badań) wyposażona dodatkowo w sterowanie radiowe, lina syntetyczna min. 30mb, prowadnica ślizgowa. Wciągarka i przód pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. |  |
| 2.27 | Szuflada wysuwana na sprzęt hydrauliczny. |  |
| 2.28 | Na jednej z wyżej wymienionych szuflad zmocowanie agregatu prądotwórczego dostarczonego przez zamawiającego. |  |
| 2.29 | Podest pionowy wysuwany z czterema mocowaniami na aparaty powietrzne. Podest pionowy wysuwany na sprzęt burzący typu: łom, młot, itp. |  |
| 2.30 | Poniżej linii podłogi nadwozia sprzętowego 4 szt. schowków które po otwarciu tworzą podesty robocze z powierzchnią z blachy aluminiowej antypoślizgowej. Schowki, zamykane na klucz, wyłożone blachą aluminiową gładką, wyposażone w automatycznie zapalające się światło typu LED. Zabezpieczone elementami odblaskowymi. |  |
| 2.31 | Zamienny komplet 6 szt. kół z oponami zimowymi. |  |
| 2.32 | Z tyłu pojazdu nad tylną roletą zamontowana fala świetlna do kierowania ruchem. Fala min. 8 elementowa barwy pomarańczowej. Sterowanie falą z pilota umieszczonego w kabinie kierowcy. |  |
| 2.33 | Belka świetlna na dachu oraz tylna lampa pojedyncza i tylne lampy pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
| 3. | Wymagana dokumentacja |
| 3.1 | Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację wydaną przez producenta pojazdu bazowego lub jego głównego przedstawiciela w kraju należy załączyć do oferty. |  |
| 3.2 | Gwarancja min. 24 miesiące na silnik, zabudowę i podzespoły, min. 24 miesięcy na powłokę lakierniczą, min. 72 miesiące na perforację. |  |

Pojazd musi spełniać:

- Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym.

- Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, z którego wyciąg musi zostać dostarczony wraz z pojazdem.

- Pojazd musi spełniać wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego do 3,5 t z napędem 4x2 dla jednostek OSP.

- Wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt 4.1, 4.2 i 4.3 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002z późn. zm.).

- Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji.

- Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru przedmiotu zamówienia.

Prawą stronę tabeli wypełnia oferent podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Nie dopuszczalne jest nie wypełnienie  lub wypełnienie kolumny stosując słowa „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”. W przypadku gdy oferent w którejkolwiek pozycji wpisze słowa: „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA” lub zaoferuje niższe wartości niż wymagane oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

Załącznik nr 1a jest integralną częścią formularza ofertowego – załącznik nr 1do SIWZ.