Parametry dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x2

- Podwozie z kabiną

1.1	Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018 o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg, technicznie dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów powyżej 4250 kg. Podać producenta i typ nadwozia.

1.2	Pojazd musi posiadać:

- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane

w oparciu o  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd – kopie potwierdzoną za zgodność należy dostarczyć w dniu przekazania pojazdu,

- kopie dokumentu: "świadectwo homologacji” potwierdzający parametry oferowanego podwozia pojazdu.

1.3	Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:

- maksymalna długość całkowita po zabudowie 6700 mm,

- maksymalna wysokość całkowita pojazdu 2600 mm,

- szerokość maksymalna 2746 mm z lusterkami bocznymi,

- rozstaw osi minimum 3500 mm.

1.4	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z podświetlanym napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane   w technologii LED. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, zmiana modulacji zintegrowana z klaksonem, głośnik min. 200W lub 2 głośniki 100W+ 100 W , generator 200 W z trybem NOC, dodatkowe kanały sterowania oświetleniem.

1.5	Dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu  umieszczone  w atrapie. Oświetlenie boczne samochodu, po dwie lampy led niebieskie.

1.6	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik  o mocy maksymalnej, minimum 110 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 350 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, min EURO 6, pojemność skokowa minimum 2250 cm3.

1.7	Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła,  z głębokim typem bieżnika opon letnich, wyposażony system trakcji jezdnej ESP z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi.

1.8	Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, TC. Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach, dodatkowa lampa hamowania LED.

1.9	Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi:

- drzwi  przedziału  załogi  umieszczone  po obu stronach pojazdu,

- układ foteli w kabinie 1+1+4, siedzenia foteli łatwo zmywalne,

- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona, wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo  zmywalną,

- oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego,

- dodatkowe 2 gniazdka zapaliczki w kabinie kierowcy,

- wskaźnik temperatury zewnętrznej,

- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie,

- światła przeciwmgielne,

- punktowe, homologowane światła jazdy dziennej LED, szerokokątny halogen łukowy 8800 lm zamontowany nad szybą kabiny kierowcy,

- radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy – czytnik CD niewymagany

- wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,

- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy,

- szyby w tylnych drzwiach przesuwne lub opuszczane elektrycznie

- wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania,

- układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą,

- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną lub automatyczną,

- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku  w kluczyku lub z pilota (pilot do obu kluczyków),

- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek,

- w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń,

- pozioma poręcz stabilizująca w drugim rzędzie pasażerskim,

- kabina wyposażona w niezależny układ ogrzewania typu gorące powietrze,

- komputer pokładowy.

1.10	W kabinie zainstalowany radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, kolorowy wyświetlacz alfanumeryczny min. 4 wiersze. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. Radiostacja połączona  z dodatkowym głośnikiem w przedziale sprzętowym.

1.11	Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.

1.12	Kolorystyka

- błotniki i zderzaki – białe;

- kabina, zabudowa – RAL 3000;

Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. Wzdłuż boków pojazdu pas wyróżniający wykonany z foli odblaskowej barwy białej z napisem STRAŻ, Nazwa Jednostki, na pokrywie silnika refleksyjne oznakowanie konturowe z napisem STRAŻ.

1.13	Zbiornik paliwa minimum 70 litrów.

1.14	Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione.

1.15	W kabinie przygotowane miejsce – półka z zamontowanymi poniższymi urządzeniami dostarczonymi przez wykonawcę:

- 6 szt. radiotelefonów przenośnych spełniających wymagania z pkt. 1.10 – do każdego radiotelefonu zamontowana ładowarka samochodowa,

- 6 szt. latarek akumulatorowych LED z źródłem światła C4 LED o sile światła min. 110 lm/22,00 cd. Do latarek zamontowane ładowarki samochodowe 12V,

- montaż tabletu z aplikacją do działań ratowniczych (opcjonalnie),

- kamera cofania z czujnikiem cofania.

1.16	W pojeździe zamontowany hak holowniczy kulowo oczkowy fabrycznie dedykowany do pojazdu z gniazdem zasilającym instalacje przyczepki.

2.  Zabudowa pożarnicza

2.1	Zabudowa  samonośna  wykonana  z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej.

Wymiary zewnętrzne zabudowy:

- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej,

- długość nie mniejsza niż 2300mm.

2.2	Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka  z obniżeniem wszystkich stopni do wejścia za pomocą uchwytów wahadłowych, umożliwiająca wejście na dach.

2.3	Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+11 lub 3 + 3 + 1, szerokość żaluzji bocznych minimum 900 mm, tylnej minimum 750 mm. Uchwyt otwierania skrytek typu rurkowego, zamykane na kluczyk.

2.4	Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki.

2.5	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane  w technologii LED.

2.6	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować    w    pozycji    zamkniętej, posiadać zabezpieczenie  przed  całkowitym wyciągnięciem.

2.7	Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej  250  mm  poza  obrys  pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

2.8	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

2.9  Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem.

2.10	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.

2.11	Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o następujących minimalnych parametrach;

- wydajność pompy 50/40,

- ciśnienie 40 bar.

Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego  natarcia o długości węża min. 50mb na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

2.12	Zbiornik   wody   o   pojemności   200l (tolerancja ±50l) wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd.

2.13	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. System transportowy o zwiększonej wytrzymałości (wytrzymujący obciążenie dwóch strażaków oraz przewożony sprzęt). Wyposażony w oświetlenie LED. Barierka ochronna aluminiowa pola dachu wykonane z wzmocnionych profili aluminiowych (dopuszcza się zamienienie wykonane ze stali nierdzewnej).

2.14	Na platformie dachowej zamocowanie dla drabiny aluminiowej nasadkowej 4 elementowej (dostarczonej przez zamawiającego).

2.15	Trzy półki z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg. Półki z płynną regulacją wysokości.

2.16	Przegrody na 4 węże tłoczne W-75, 4 węże tłoczne W- 52.

2.17	Przygotowanie uchwytów i montaż sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki: piła łańcuchowa, pilarka tarczowa, motopompa pływająca, armatura, kanistry, deska ortopedyczna (powinna być podwieszana), szyny Kramera, torba PSP R1.

2.18	Pojazd wyposażony  w  system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym  w okolicach siedzenia    kierowcy,    kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora. Wyposażone w automatyczne gniazdo wypinające wtyczkę zasilania.

2.19	Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania.

2.20	Teleskopowy maszt pneumatyczny o mocy najaśnic min. 20000 lm, wykonane w technologii LED. Podnoszenie, opuszczanie i obracanie najaśnic sterowane z poziomu podłoża za pomocą pilota bezprzewodowego. Maszt z funkcją automatycznego pozycjonowania i składania głowicy do funkcji parkingowej wyposażony w sygnalizator świetlno-dźwiękowy zainstalowany w kabinie, informujący o stanie rozłożenia masztu. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu elektrycznego 230V  lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 3 m. Świadectwo pojazdu musi uwzględniać maszt jako urządzenie zamontowane na stałe.

2.21	Oświetlenie gabarytowe zabudowy LED.

2.22	Cztery skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi.

2.23	Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla piły do betonu i stali itp. Według zamawiającego.

2.24	Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania wykorzystujący paliwo z układu paliwowego pojazdu. Układ ogrzewania typu „gorące powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy układu wodno-pianowego.

2.25	Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia narzędziowa wykonana całkowicie  z aluminium. Wymiary skrzyni 2000x500x500 mm. Skrzynia zamykana pokrywą. Wnętrze skrzyni oświetlane listwą LED włączaną automatycznie po otwarciu skrzyni. Informacja  o otwarciu skrzyni sygnalizowana kontrolką na desce rozdzielczej pojazdu.

2.26	Wciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu  o uciągu min. 5440 kg (potwierdzona sprawozdaniem z badań) wyposażona dodatkowo w sterowanie radiowe, lina syntetyczna min. 30mb, prowadnica ślizgowa. Wciągarka i przód pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk.

2.27	Szuflada wysuwana na sprzęt hydrauliczny.

2.28	Na jednej z wyżej wymienionych szuflad zmocowanie  agregatu prądotwórczego dostarczonego przez zamawiającego.

2.29	Podest pionowy wysuwany z czterema mocowaniami na aparaty powietrzne. Podest pionowy wysuwany na sprzęt burzący typu: łom, młot, itp.

Podest pionowy wysuwany z czterema mocowaniami na aparaty powietrzne i sprzęt burzący typu: łom, młot, itp.

2.30	Poniżej linii podłogi nadwozia sprzętowego 4 szt. schowków które po otwarciu tworzą podesty robocze z powierzchnią z blachy aluminiowej antypoślizgowej. Schowki, zamykane na klucz, wyłożone blachą aluminiową gładką,  wyposażone w automatycznie zapalające się światło typu LED. Zabezpieczone elementami odblaskowymi.

2.31	Zamienny komplet 6 szt. kół z oponami zimowymi.

2.32	Z tyłu pojazdu nad tylną roletą zamontowana fala świetlna do kierowania ruchem. Fala min. 8 elementowa barwy pomarańczowej. Sterowanie falą z pilota umieszczonego w kabinie kierowcy.

2.33	Belka świetlna na dachu oraz tylna lampa pojedyncza i tylne lampy pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.  Wymagana dokumentacja

3.1	Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego.

Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację wydaną przez producenta pojazdu bazowego lub jego głównego przedstawiciela w kraju należy załączyć do oferty.

3.2	Gwarancja min. 24 miesiące na silnik, zabudowę i podzespoły, min. 24 miesięcy na powłokę lakierniczą, min. 72 miesiące na perforację.

Pojazd musi spełniać:

- Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym.

- Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, z którego wyciąg musi zostać dostarczony wraz z pojazdem.

- Pojazd musi spełniać wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego do 3,5 t z napędem 4x2 dla jednostek OSP.

- Wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt 4.1, 4.2 i 4.3 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002z późn. zm.).

- Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji.

- Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru przedmiotu zamówienia.

Prawą stronę tabeli wypełnia oferent podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Nie dopuszczalne jest nie wypełnienie  lub wypełnienie kolumny stosując słowa „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”.      W przypadku gdy oferent w którejkolwiek pozycji wpisze słowa: „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA” lub zaoferuje niższe wartości niż wymagane oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).